Техническое задание на выполнение комплекс работ по проектированию, согласованию и прокладке оптоволоконного кабеля.

Требуется проложить ВОЛС от технологической площадки, находящейся по адресу переулок К. Черного, 5а (ЦБУ №4, Юр. лица), до технологической площадки, находящейся по адресу пр-т. Независимости, 87а. Предполагается передача данных на скорости до 10 Гбит/с.

1. Местоположение технологических площадок:

- переулок К. Черного, 5а ЦБУ №4 Юр. Лица;

- пр-т. Независимости, 87а, второй этаж, к. 210;

2. Способ прокладки:

- Через помещение ЦБУ №4 Физ. Лица.

- Через кабельные колодцы ГТС;

- По фасаду здания пр-т. Независимости 87а.

3. Требования к кабелю ВОЛС:

- одномодовый, для внешней прокладки, самонесущий (выбор кабеля зависит от способа прокладки ВОЛС);

- Количество волокон – 8;

- Тип волокна – SM;

- Окна прозрачности – 1310 нм, 1550 нм;

4. Количество используемых волокон:

    - К. Черного 5а — Независимости 87а: 8

6. Оконечивание кабеля:

- переулок К. Черного 5а — пр-т. Независимости 87а

    - Переулок К. Черного 5а: 	 Из 8 волокон   8 – разъемы SC

    - пр-т. Независимости 87а: 	 Из 8 волокон – 8 - разъемы SC

7. Монтажные шкафы, муфты, кроссы:

- На технологических площадках переулок К. Черного, 5а и пр-т. Независимости, 87а кабель разваривается в кроссы, размещаемые в телекоммуникационных шкафах. Оптические кроссы должны иметь формат 19-дюймов, 1U.

8. Требования к участникам:

- Наличие лицензии на проектирование и прокладку ВОЛС.

9. Порядок оплаты услуг:

- По факту сдачи работ.

10.    Коммерческое и техническое предложения должны содержать следующую информацию:

- техническое описание, длина ВОЛС, способ прокладки, характеристики и тип кабеля, используемые кроссы и муфты;

- проектная документация;

- получение необходимых согласований;

- стоимость работ по прокладке ВОЛС;

- стоимость используемых материалов;

- время согласования проекта с регулирующими органами;

- сроки выполнения работ по прокладке ВОЛС;

- условия гарантии на выполненные работы;

- ориентировочные ежемесячные затраты на содержание ВОЛС (аренда колодцев).